## Slide 1: 一、結構施工圖概說
(一) 結構施工圖的意義
(二) 現行結構施工圖的圖面構成
(三) 與建築施工圖的統合策略
(四) 結構施工圖的查核概念

## Slide 2: (一)結構施工圖的意義
專為建物的結構體繪製的工程施工圖，設計時屬於結構技師的專業內容
重點是結構體位置、形狀與材料的組合狀況
RC結構屬於鋼筋工、模板工、混凝土工合作的專業作業
工地俗稱「鋼筋圖」，但所要表達的材料是鋼筋與混凝土
應包括模板工程，但國內採慣例施工，現行被省略

## Slide 3: (二)現行結構施工圖的圖面構成
結構施工圖是用來表達建築物中有關混凝土與鋼筋作業的工程圖樣
舉凡建築物中的一切RC材料均應在結構施工圖中清楚表達
現行國內慣用的RC結構施工圖中各種圖面內容與比例尺整理如表所示

## Slide 4
圖面類別
比例尺
內容說明
封面圖
無
封面圖的數量只有一張，圖中寫明工程名稱、圖冊名稱、業主、設計者與日期等。
目錄圖
無
目錄圖的數量視本套結構圖張數的多寡而定，通常只需一張，最多不會超過三張。目錄圖中的目錄表都是以表格來表示，表格中表列各圖號中的圖面名稱、張號以利查閱。
一般性規定與設計說明圖
無
通常只有一張，有時會因目錄表較小，而與目錄表合併在一張圖中表示。主要是將結構工程中一些未確定事項，或無法確定的事項，以及多數圖面適用而需統一規定的事項，在圖中一併以文字或圖例規定之。
基礎結構平面圖
1/100
基礎結構平面圖只有一個圖面，在圖中繪有基礎、地梁、柱、樓版等結構構件之平面圖。非結構體，不在圖中表示。

## Slide 5
各層結構平面圖
1/100
各層結構平面圖的圖面數量端視建築物樓層數而定，每層樓均應繪製一個圖面，在圖中繪有柱、梁、版、牆、樓梯等結構構件之平面圖。非結構體，不在圖中表示。
基礎配筋詳圖
1/30
基礎配筋詳圖的圖面數量端視獨立基礎的種類而定，每一種基礎均應繪製一組配筋詳圖，（包括各基礎之平面與剖面詳圖），圖中應表達出混凝土形狀與配筋情形。若為筏基設計時，筏基版與梁可併入樓版與構架梁配筋圖中表示。
柱配筋詳圖
1/30
柱配筋詳圖的圖面數量，端視柱的種類以及樓層數而定，每一種柱構件均應繪製柱配筋詳圖，且每一層樓均需分別繪製。此類圖面通常以表格方式表現，在表中表達各層各柱之斷面與配筋情形。

## Slide 6
梁配筋詳圖
1/30
梁配筋詳圖的圖面數量端視構架種類多少而定，相同構架可以共用一個圖面，在每一圖面中均表達出各構架各層樓中每支梁的斷面形狀與各梁端配筋情形。通常是以縱剖面詳圖的方式表達。
版配筋詳圖
1/30
版配筋詳圖的圖面數量端視版的種類而定，且是每層樓均應繪製，但是相同內容的版可共用同一圖面。在每一圖面中均應表示出各層各樓版的斷面形狀與配筋情形，每個版均以長向與短向剖面詳圖方式表達，筏基版亦同。
牆配筋詳圖
1/30
牆配筋詳圖的數量端視牆的種類而定，在圖中表示出各層各牆的斷面及配筋情形，且以牆剖斷面標準單元方式表達。

## Slide 7
樓梯配筋詳圖
1/30
樓梯配筋詳圖的數量端視樓梯構造種類而定，圖面是以單一樓層的樓梯單元剖面圖方式表達，圖中表達出樓梯形狀與配筋情形。
補強細部詳圖
1/30~1/10
圖面數量端視需要而定，在各圖中表示出各種標準補強要求的配筋情形，例如版角隅補強，RC牆開口補強，鋼筋彎鉤等。
其他附圖
自訂
其他必須附加說明的圖面。

## Slide 8: (三)與建築施工圖的統合策略
當發現圖中位置的表示在兩種圖面間有不一致時，應以建築施工圖為準，修正結構平面圖上的位置尺寸。
若是構件斷面形狀與材料的標示發生不一致時，應以結構施工圖為準，修正建築施工圖中的相關圖面。

## Slide 9: (四)結構施工圖的查核概念
建築師的查核觀念
結構技師的查核觀念
1. 先確認文件間的內容一致性
2. 圖面數量的查核
3. 各圖面內容正確性的查核

## Slide 10: The End