## Slide 1: 七、版配筋詳圖的繪製
(一) 通則
(二) 版配筋詳圖的繪製
(三) 版配筋詳圖的標示
(四) 版配筋注意事項與規定
(五) 版配筋詳圖的查核

## Slide 2: (一) 通則
比例尺
版配筋詳圖的比例尺通常為1/30。
圖面表達方式
通常版配筋詳圖均採用一組長、短向剖面詳圖的方式來表達 。
圖面數量的決定
圖名號、圖名的編製
版配筋詳圖由長、短向剖面圖來表示，二個圖面通常是上下或左右併置，因此在兩個圖面正下方應分別書名長向或短向，繪圖工程師並應於整組圖的正下方標明這組圖的圖名號、圖名與比例尺 。

## Slide 3: (二) 版配筋詳圖的繪製

## Slide 4: (三) 版配筋詳圖的標示
混凝土與彎筋位置的標示
鋼筋用量的標示
採單一跨度表現，且採用長短向二個圖面為一組圖來表達，因此不論是在長向或短向圖面中，均應分別詳細說明版的配筋狀況。

## Slide 5: 版斷面與彎距位置的標示

## Slide 6: 版配筋的標示

## Slide 7: (四) 版配筋注意事項與規定
版鋼筋保護層
版鋼筋搭接之規定
版鋼筋的配置
筏基版配筋
版轉折處的配筋
樓版開口補強
角隅補強

## Slide 8: 版鋼筋保護層規定
版鋼筋別
保護層位置條件
直接設置於地下外側
室外側
室內側
D19（#6）以上
7.5 cm
D16（#4）以上
7.5 cm
4.0 cm
1.5 cm

## Slide 9: 主鋼筋基本伸展長度表
鋼筋尺寸
張力筋伸展長度
壓力鋼筋伸展長度
備註
上側鋼筋
其他側鋼筋
D10（#3）
（51）39
（39）30
（19）15
1、 折減因素：本表格係以束制條件0.67來分析。
2、所得350尺寸是依fc’=210kdf/cm2，
fy=28000 kdf/cm2記算而得。
（ ）中之尺寸是依
fc’=280kdf/cm2，
fy=42000 kdf/cm2記算而得。
D13（#4）
（66）51
（51）39
（25）19
D16（#5）
（81）62
（62）48
（31）24
D19（#6）
（96）74
（74）47
（36）28
D22（#7）
（135）104
（104）80
（42）32
D25（#8）
（154）118
（118）91
（48）37
D29（#9）
（178）137
（137）106
（55）43
D32（#10）
（196）151
（151）116
（61）47
D36（#11）
（221）170
（170）131
（68）53

## Slide 10: 主鋼筋基本伸展長度折減
鋼筋受力類型
說 明
折減係數
用於張力側鋼筋
鋼筋橫向間距最小15公分以及鋼筋 伸展置混凝土淨距至少7.5公分時
0.8
實際使用鋼筋量超過設計需求量時
使用鋼筋量
設計鋼筋量
包括箍筋均為D10以上者,且箍筋間距不足10公分者
0.75
用於壓力側鋼筋
使用鋼筋量超過設計需求量時
使用鋼筋量
設計鋼筋量

## Slide 11: 版斷筋與埋入長度規定
允許搭接位置
允許搭接位置

## Slide 12: 筏基版的鋼筋配置

## Slide 13: 版轉折處之配筋規定

## Slide 14: 版開口處的配筋規定

## Slide 15: 版角隅的配筋規定

## Slide 16: 版角隅的配筋規定

## Slide 17: 版配筋詳圖範例

## Slide 18: (五) 版配筋詳圖的查核
圖面數量的查核
圖面繪製的查核
（一）圖面線條的查核
（二）圖面標示的查核
（三）圖面符號的查核

## Slide 19: The End