## Slide 1: 十、建築封面圖、目錄圖的繪製
(一) 封面圖的意義
(二) 目錄圖的意義與繪製
(三) 一般事項規定說明圖的繪製

## Slide 2: (一) 封面圖的意義
封面圖的意義
建築施工圖中，封面圖的主要目的是在顯示該施工圖圖冊的身分（工程名稱）與圖面性質（建築、結構、水電…），俾使需要用圖者可從封面即可進行辨認。
封面圖中一般會書明工程名稱、業主名稱、工程位址、設計、監造者名稱，以及設計、施工日期等
封面圖的繪製
業界對於建築施工圖封面圖的表達方式與內容，並無統一的規定，一般是以圖面好看且易於明瞭為原則。

## Slide 3: 封面圖的繪製 --1

## Slide 4: 封面圖的繪製--2

## Slide 5: (二) 目錄圖的意義與繪製
目錄圖的意義
目錄索引圖有如一本書的目錄，不但可以概要地表示整本圖冊的大概內容，也提供了閱讀圖面的索引功能。
目錄圖的繪製
目錄圖一律排在封面圖後的第一個圖面，但是卻是最後才能完成的圖面。

## Slide 6: 建築施工圖目錄索引表

## Slide 7: (三)一般事項規定說明圖的繪製
其主要功能是將各個圖面中均能普遍適用的內容與要求，在此圖面中一併規定，以簡化各個圖面中的標示。
也可以將未考慮到的或無法以圖面表達的事項，或意料之外的事項的處理規定等，在此圖中一併說明，以作為施工中意外或未盡事項的處理依據。

## Slide 8: (四) 構架符號式的指引
本工程為鋼筋混凝土構造，除圖面中另有標示之外，混凝土採用預拌混凝土，抗壓強度fcˊ≧210kg/cm2，鋼筋一律採用竹節鋼筋，降伏強度fy≧2800kg/cm2。前述抗壓強度為混凝土28日齡期之試驗極限強度；其試驗應符合「中國國家標準」CNS1232(混凝土圓柱試驗抗壓強度之檢驗法)之有關規定；鋼筋之檢定應符合「中國國家標準」CNS560（鋼筋混凝土用鋼筋之規定）。

## Slide 9: 一般事項規定內容範例--1
本工程的一般規定如下
工程範圍：本工程包括基地內所必須的一切工程，包括土木工程、建築工程、設備工程與景觀工程等均包含在本工程合約內。除此之外，建築物的供水、供電之基地外管線，以及排水工程接通公共排水管線等基地外的接通管線等亦包含在本工程合約之內。
假設工程部分，其空間內容大小一律須符合施工規範需求之外，其餘得由得標廠商自行依需要設計，但其設計結果應經建築師同意方得執行。

## Slide 10: 一般事項規定內容範例--2
本工程為鋼筋混凝土構造，除圖面中另有標示之外，混凝土採用預拌混凝土，抗壓強度fcˊ≧210kg/cm2，鋼筋一律採用竹節鋼筋，降伏強度fy≧2800kg/cm2。前述抗壓強度為混凝土28日齡期之試驗極限強度；其試驗應符合「中國國家標準」CNS1232(混凝土圓柱試驗抗壓強度之檢驗法)之有關規定；鋼筋之檢定應符合「中國國家標準」CNS560（鋼筋混凝土用鋼筋之規定）。

## Slide 11: 一般事項規定內容範例--3
本工程之模板工程、鷹架工程與擋土工程為責任施工。得標廠商應於該項工程施工前，將其詳細施工圖面送交建築師審核，經同意後方得施工，所補充之詳細施工圖得列入合約文件內容。其設計與施工圖作業費用已包含在本工程合約總費用之中，施工廠商不得因此要求支付任何額外費用。
本工程之建築物隔間牆，除圖面另外有標示之外，一律採用紅磚為材料砌磚牆。其中，外牆一律為1B厚（約24cm）；內牆一律為0.5B（約12cm）。

## Slide 12: 一般事項規定內容範例--4
本工程之全部鋁門窗圖面，屬概念設計圖面，其中之鋁料，附屬材料、構造接合細節與防風防雨處理等，應由得標廠商於該項作業施工前，將詳細施工圖面，包含各框料擠型、接合構造要求，塞水路處理等施工大樣詳圖送交建築師審核，經同意後，方得依審核圖於工廠加工組合，組合後的門窗由建築師抽樣送中華鋁門窗公司進行防風防雨試驗，合格後方得送至工地進行現場施工 。

## Slide 13: 一般事項規定內容範例--5
本工程未盡規定之工程內容與技術事項，一律依我國法規規定處理，並按建築法、建築技術規則、建築工程施工規範、CNS相關規定，其他法規等優先順序適用，上述法規均無相關規定時，始得依慣例處理。﹙以下省略﹚

## Slide 14: The End