## Slide 1: 一、建築施工圖的基本觀念
(一) 建築施工圖的圖面數量
(二) 建築施工圖的繪製原則
(三) 查核技術的原理

## Slide 2: (一) 建築施工圖的圖面數量
平面圖圖面數量的決定
立面圖圖面數量的決定
外牆剖面詳圖數量
樓梯剖面詳圖數量
門窗詳圖數量 粉刷表數量
裝修構造細部大樣詳圖數量
飾面細部大樣詳圖數量
功能性細部大樣圖數量
內牆剖面詳圖數量

## Slide 3: 立面圖數量的決定

## Slide 4: (二) 建築施工圖的繪製原則
符合建築施工目的的施工圖，必須是在各種圖面中能清楚表示出各個構件的位置、形狀與材料的內容。
應符合針對構件說明的原則
應有施工說明書輔以說明
應符合系統化說明的原則
應符合表達習慣的原則

## Slide 5: (三) 查核技術的原理
施工圖圖面的查核最好能有二次的查核作業，且應由二位不同的資深工程師來進行。
查核工程師必須將繪圖工程師送來的藍曬施工圖中的每一條線條和每一個文字都用色筆手繪與手寫一遍。
以黃色表示正確，以藍（綠）色表示擦除，用紅色表示需修正的或需補上的正確結果。

## Slide 6: The End
..\..\..\..\ArchWorking\施工圖\施工圖00.files\frame.htm