## Slide 1: 六、門窗詳圖的繪製
(一) 通則
(二) 鋁門窗詳圖的繪製
(三) 金屬門窗詳圖繪製
(四) 木門窗詳圖的繪製
(五) 門窗構造注意事項
(六) 門窗詳圖的查核

## Slide 2: (一) 通則
比例尺
一般採用比例尺1/30
圖面內容與圖面數量
（1）所表達的構造內容，應包括門窗框、門窗扇和結合的鉸鏈，以及一切需要附加的門窗五金
（2）每一種編號均應繪製一個門、窗詳圖。
（3）構造特別（立體門窗）時，應在立面詳圖上方加繪其對應的平面詳圖（比例尺1/30），且其立面詳圖應為展開圖（實際長度的圖面）。
圖名、圖名號與註記的意義

## Slide 3: (二) 鋁門窗詳圖的繪製
鋁門窗詳圖的圖面繪製
繪製順序為：FL基準線→門窗外緣框線→門窗框→門窗扇→窗扣、五金，以及開啟方向符號
鋁門窗詳圖的尺寸標示
(1)框料位置尺寸的標示
(2)形狀尺寸的標示
鋁門窗詳圖範例

## Slide 4: 鋁門窗立面詳圖的圖面繪製順序

## Slide 5: 鋁門窗的位置尺寸標示

## Slide 6: 鋁門窗詳圖範例
鋁門
鋁門

## Slide 7: (三) 金屬門窗詳圖繪製
圖面的繪製
繪製順序為：FL基準線→門窗外緣框線→門窗框→門窗扇→窗扣、五金，以及開啟方向符號
位置尺寸的標示
形狀尺寸與材料的標示
金屬門窗詳圖範例

## Slide 8: 金屬門詳圖的圖面繪製

## Slide 9: 金屬門窗詳圖的位置標示

## Slide 10: 金屬門窗詳圖的形狀標示

## Slide 11: 金屬門窗詳圖範例

## Slide 12: (四) 木門窗詳圖的繪製
繪製方法
現行木門窗均採工廠機製，或指定成品使用，其構造與施工細節均已製式化，且若採用的廠牌為獲正字標章的成品，其施工與構造品質均已被認可，因此並無繪製構造細節的需要
繪製方法較類似金屬門窗
木門窗範例

## Slide 13: 木門窗詳圖範例

## Slide 14: (五) 門窗構造注意事項
門窗開口上方的構造物應能承擔自重，採RC楣樑、RC倒吊牆
推開式門窗扇應視重量配置鉸鏈
外牆上的門窗，其上緣構體應有滴水線設置，窗台或門檻應有洩水坡度或洩水槽設計，各材料接合處應有合宜的防水處理或阻水（塞水路）處理才可
通常門下都不設置門檻，但是若有阻水需求時應設置門檻或室內地面加高

## Slide 15: (六) 門窗詳圖的查核
查核順序：圖面數量→圖面繪製→位置與形狀尺寸說明→圖名圖號→註記等
圖面數量的查核
圖面繪製的查核
尺寸標示的查核
材料標示的查核
圖名圖號註記之查核

## Slide 16: The End