## Slide 1: 三、建築立面圖的繪製
(一) 通則
(二) 建築立面圖的繪製
(三) 建築立面圖的尺寸標示
(四) 建築立面圖的材料標示
(五) 立面圖的圖名與符號標示
(六) 建築立面圖的查核

## Slide 2: (一) 通則
比例尺
立面圖的定義
建築立面圖的意義
立面圖數量的決定
立面圖上的線條粗細
立面圖的圖名號、圖號與圖中符號

## Slide 3: 立面圖的定義

## Slide 4: 建築立面圖之意義

## Slide 5: 建築立面圖之圖面數量

## Slide 6: 立面圖線條的粗細

## Slide 7: (二)建築立面圖的繪製
立面圖中表達的構件
建築立面圖的繪圖程序
圖面繪製→構件位置與形狀尺寸標示→外牆飾面材料標示→圖名與符號標示→立面圖查核
(1)圖面的繪製
基準線→外牆輪廓線→各樓層間之凸柱、
凸樑、陽台、欄杆扶手等構造物→門窗

## Slide 8: 立面圖之繪圖順序

## Slide 9: (三)建築立面圖的尺寸標示
立面圖中尺寸標示的原則
立面圖尺寸標示的方法
1. 左外側尺寸標示區的標示
2. 右外側尺寸的標示
3. 跨間內各區之尺寸標示
立面圖中的形狀標示

## Slide 10: 立面圖之尺寸標示位置

## Slide 11: 立面圖左側尺寸標示

## Slide 12: 各跨間內構件尺寸標示法

## Slide 13: 構件的水平位置標示

## Slide 14: (四)建築立面圖的材料標示
立面圖上的材料標示是以一個線框圍出的構面為單位來說明
每一個構面均應標示出一種材料名稱
標示時以構面為單位，順序宜採由左而右，由上而上下進行以免遺漏。
為使材料標示能夠清楚與美觀並具，材料名稱最好標示在構面內，並以說明引線註記之
若構面太小而無法寫入時，得就近標示且以說明線引入註記之，引線註記可以在材料標示的右側，也可以在左側，但應不與其他說明線或尺寸線相直交為原則。

## Slide 15: 立面圖材料標示法

## Slide 16: 立面圖的範例

## Slide 17: (五)立面圖的圖名與符號標示
在立面圖中的符號標示，除各高程基準線應標示GL、1FL、2FL…RFL等註記外，亦應在圖面上側標示出各構架線名稱，這些構架名稱可以用來加強與平面圖的對照性。
在每一個立面圖的圖面正下方，應標示該圖的圖名號、圖名以及比例尺。

## Slide 18: (六)建築立面圖的查核
圖面數量查核
圖面繪製的查核
尺寸標示的查核
材料的查核
圖名與符號之查核

## Slide 19: The End