## Slide 1: 十、結構封面圖、目錄圖的繪製
(一) 結構封面圖的繪製
(二) 結構施工圖的目錄圖
(三) 一般規定事項之說明

## Slide 2: (一) 結構封面圖的繪製
結構施工圖本身必需有自己的封面圖與目錄圖。
如果結構施工圖與建築施工圖合併成一冊時，其封面圖可免。
封面圖的內容主要是在表達工程名稱、工程地址與施工圖性質（建築、結構…），業主名稱，設計者、監造者名稱，以及日期。

## Slide 3
圖框
OOO大樓新建工程
施工圖
業主：OOO建設公司
設計監造單位：OOO建築師事務所
施工單位：OOO營造工程股份有限公司
工程地址：OOO市OO路OO號
日期：中華民國 91年12月25日

## Slide 4
中華民國（ ）
台灣區（ ）工程局（ ）工程計畫書
TAIWAN（ ）ENGINEERING BUREAN（
）REPUBLIC OF CHINA（ ）PROJECT
OO設計圖
BASIC DESIGN DRAWINGS
結構設計
圖框
STRUCTURE DESIGN
中華民國 年 月 日
（業主代表） （ ） 設計單位代表

## Slide 5: (二) 結構施工圖的目錄圖
結構目錄圖一律排在整套結構施工圖中封面圖後的第一張圖面，然而卻是最後完成的圖面。
其內容包括各結構圖面的名稱與圖名號、張號、圖號等。

## Slide 7: (三) 一般規定事項之說明
通常在結構施工圖目錄表後的第一張圖是用來說明該工程的一般規定事項，亦即將多數圖面中均用到的材料或構造需求，在此一般事項說明中一併規定之，以使圖面的標示說明簡化。
另外也規定所使用的結構條件與主要法規要求，以便若發生未考慮事項或意外事項時可以做為處理的依據。
此外還應包括鋼筋與混凝土的材料規格與適用範圍。

## Slide 8
本工程的一般規定事項與採用之規範與材料規格要求如下：
本工程範圍包括香山段香山小段305-1地號內之一切構造物。
本工程的主體結構為鋼筋混凝土結構，結構體的混凝土一律為預拌混凝土，其抗壓強度除特別註明外一律依下述材料規格之規定處理。
4層以下使用抗壓強度fc'=280㎏/㎝之預拌混凝土
5層以上使用抗壓強度fc'=210㎏/㎝之預拌混凝土
本工程中所使用的鋼筋材料一律為竹節鋼筋，除圖中另有標示外，其降伏強度一律為：
D19（#6）以下鋼筋使用降伏強度fy=2800㎏/㎝
D22（#7）以上鋼筋使用降伏強度fy=4200㎏/㎝
本工程之模板工程為責任施工，營造廠應於施工前將模板詳細施工圖（工作圖），送給建築師審核，經同意後方得施工。模板工程的設計與詳細施工圖等作業費用已包含在本工程模板工程費用之中，得標廠商不得因設計圖、施工圖的作業而要求增加工程合約額外之費用。
 地質條件：本工程設計的土壤允許承載力Fa=20t/㎡（黏土層）若開挖現場發現土質不良，或承載力發現不適當時，應經監造工程師同意後停工，並通知建築師變更設計，始得執行追加減工程費。
規範：本工程係依據我國建築技術規則建築構造編與內政部營建署印行之混凝土工程設計規範等相關法規規定設計完成，若施工圖中有未盡事宜時，以技術規則為主要依據，以混凝土設計規範、建築法以及其他相關法規為次要依據處理。

## Slide 9: The End