## Slide 1: 玻璃及壓克力安裝作業
壹.能了解玻璃及壓克力作業材料、品質、施工步驟及工法。
貳.能督導技術人員做好合乎施工圖說之規定。

## Slide 2: 壹、玻璃及壓克力安裝作業
一、玻璃安裝作業
(一)玻璃及玻璃鑲嵌
(二)金屬網入玻璃
(三)不銹鋼玻璃窗口
(四)浮式玻璃
二、壓克力安裝作業
壓克力或塑膠板鑲嵌

## Slide 3
一、玻璃安裝作業
(一)玻璃及玻璃鑲嵌
玻璃為一種納石灰矽酸物(矽酸)也有稱為納
玻璃，在1200度坩鍋內燃燒12小時即成普
通白色玻璃；由砂和納(碱)溶化，冷卻即成
透明玻璃質的矽酸納(水玻璃)，可溶於水；
如混以充分石灰即可減低水溶性，獲得耐
久性、耐酸性(除氫氟酸外)。
其比重約在2.5，若含鉛或金屬則在6以上。
玻璃成分內碳酸鈉含量愈多，對化學抵抗力愈弱。
玻璃中沙及石灰有增加化學抗力之作用。
一般市面上玻璃一箱為100才，
每才為 1 台尺 * 1 台尺。

## Slide 4
一、玻璃安裝作業
(一)玻璃及玻璃鑲嵌
玻璃為一種納石灰矽酸物(矽酸)也有稱為納
玻璃，在1200度坩鍋內燃燒12小時即成普
通白色玻璃；由砂和納(碱)溶化，冷卻即成
透明玻璃質的矽酸納(水玻璃)，可溶於水；
如混以充分石灰即可減低水溶性，獲得耐
久性、耐酸性(除氫氟酸外)。
其比重約在2.5，若含鉛或金屬則在6以上。
玻璃成分內碳酸鈉含量愈多，對化學抵抗力愈弱。
玻璃中沙及石灰有增加化學抗力之作用。

## Slide 5
1.玻璃加工方式分為：
(1)普通平板玻璃：依CNS規定分為透明平板玻璃及磨
砂平板玻璃2種。
(2) 透明平板玻璃：以機械由熔解窑輥壓軋成表面平滑
透明之玻璃。分四級八種.
(3)磨砂平板玻璃：以透明平板玻璃使用磨砂、噴砂或
腐蝕等適當方法使表面喪失原有光
滑度，為透光而不透明(減少透視性
)之玻璃。無等級之分.
(4)強化玻璃：係將平板玻璃加熱至軟化點再做急速冷
卻，使表面受到壓縮應力，其抗衝及抗
彎曲強度可增至約普通玻璃的5倍。
(5)膠合玻璃：由2片或2片以上之平板玻璃中間夾以柔
軟、强韌而透明之塑膠膜膠合而成。

## Slide 6
(6)浮式玻璃：浮式明板玻璃係玻璃膏經控制閘門進
入錫槽，由於地心引力及本身表面張
力作用浮於熔融錫表面上後，再進入
徐冷槽，使玻璃兩面平滑均勻，波紋
消失而製成。
(7)磨光平板玻璃：係經過磨光處理，表面十分平滑
具有光澤，幾無波紋之玻璃。
(8)雙層玻璃：係以2片玻璃隔開，使中間夾以透明塑
膜膠合並保持一定距離，玻璃四周以
特製金屬帶塗封，然後以無塵、無濕
氣之純淨乾燥空氣抽換夾層中之空氣製
成。

## Slide 7
(9)有色吸熱平板玻璃：玻璃本身著色，使其永不
變色與褪色。
(10)鐵絲網玻璃：分成壓花及磨平鐵絲網玻璃 2
種。鐵絲網多用直徑0.4mm以
上的龜甲形，也有方格型或斜
方格形者。一般用於阻隔濃煙
之用途為多。
(11)壓花玻璃：通常一面為平滑面，另面具有機
械壓鑄之花型面。依厚度分6種.
(12)浪形玻璃板：有嵌鐵絲網及無嵌鐵絲網 2
種。

## Slide 8
(13)玻璃磚：係以前後2片後約5~6mm之平板壓花玻
璃組合而成中空的玻璃磚。如砌稜鏡玻
璃磚，多用於地板作為下層樓採光之
用。
(14)水晶玻璃(鉛玻璃)：為防止 X 光室之射線外，
而採用其特殊玻璃。
(15)泡沫玻璃是良好抗凍、隔熱及吸音材料。

## Slide 9
玻璃磚施工
1. 玻璃磚以固定架輔助施工，控制間隙為
1cm，並以 水泥砂漿填縫，灰縫再以矽利
康雙面嵌縫防水。 2. 框邊四周填塞PU發泡縮材，並於磚縫增填
伸縮材。 3. 玻璃磚縱橫向每(+-60cm) x (2-6mm)補強
鋼條。

## Slide 10
2.材料品質管制：
(1)平板玻璃產品、鑲嵌材料及其配件品質應符合
圖說之規定。
(2)承包廠商提送原製造廠商出具之出廠證明文件
及保證書正本。
(3)所有平板玻璃成品出廠應貼黏製造、檢驗標籤。
(4)施作時，建築內、外裝應已實質完工，並完成初
步清理工作。
(5)安裝玻璃之門窗框應為平直及無尖銳突出物，並
確認無後續之粉刷泥水工作，方得進行玻璃鑲嵌
之工作。

## Slide 11
(6)平板玻璃製作完成經出廠檢驗後，需用瓦楞紙、
泡棉等材料妥善包裝，並在其外部採用木框、塑
膠框等框架予以保護之，以防運輸時碰傷並防水
泥漿或其他材料沾污材料表面。
(7)所有材料在搬運時，均應輕取輕放，用力均勻，
不得任意拖拉，致使材料變形。
(8)置放時均須在適當墊料上垂直放置，不得平放，
堆疊或負重。
(9)一般功能：
A.透光功能：例如清玻璃、毛玻璃、霧面玻璃等，
其透光率各有不同。對熱之性質為比
熱大，熱傳導率大。

## Slide 12
B.防風雨功能：所有玻璃鑲嵌完成後，均應有防
風雨、天候之功能。抗撓強度為
受風壓之抵抗強度。
C.濾光功能：例如抗紫外線功能、抗熱功能之色
板等。
D.安全功能：例如安全膠合玻璃等。
(10)特殊功能：
A.裝飾功能：例如色板玻璃、雕花玻璃、蝕花玻
璃等。
B.防彈功能：例如防彈膠合玻璃等。
(11)鑲嵌配件
A.應符合CNS 之規定，包含但不限於墊塊、墊
圈、墊片、膠帶等富彈性的材料。

## Slide 13
B.填縫料：應符合CNS規範之相關規定。鋁門窗
裝配玻璃時，一般在活動部份採耐老
化PVC，固定部份採填縫料。
C.加勁條：玻璃加勁條是用以取代金屬框柱，而
使開口呈現完全之玻璃面。
(12)加工製作
磨光處理、膠合處理、熱處理、強化處理、彎
曲處理、鏡面處理、複層加工處理、網板印刷
處理、被覆層加工處理、壓╱花處理、鑲嵌╱
繪處理。
(13)一般玻璃嵌入鋁框深度為7mm。

## Slide 14
3.施工作業品質標準：
(1)所有門窗玻璃之安裝均須單孔為一整塊玻璃，不
得拼接。
(2)依據施工製造圖或現場玻璃安裝處之開孔尺度，
裁切玻璃使嵌合及空隙均符合要求。
(3)窗扇上槽的深度(吃深)不得小於6mm。
(4)裝配方法之確定應依據施工圖施作，一般可分早
期為嵌油灰、釘壓條、嵌塑墊條，近年皆採嵌環
氧樹脂為多。
(5)各種玻璃長、寬均較玻璃槽外邊淨實尺寸小
2~3mm。
(6)一般普通玻璃其裁切應用寬小於50cm及面積小
於0.5m2者為佳。

## Slide 15
(7)玻璃若有輕微弧面仍可使用，其凸面應朝外安
裝。
(8)玻璃表面須保持清潔。安裝表面不得有灰塵、腐
蝕物及殘渣等 雜物。
4.施工注意事項：
(1)現場玻璃應依據設計圖說所規定之位置安裝，並
與核准之樣品相符合。
(2)承包商應督導分包人安裝，並確認每片玻璃皆為
所指定之型式及等級。
(3)玻璃安裝宜在內部安裝大致完成後再於裝配。
(4)面積較大的玻璃，本身自重較重，應以塑膠壓條
直接壓入槽內再施打環氧樹脂填縫料固結並可防
滲水。
(5)安裝用膠帶其長度應與玻璃完全相同，安裝至窗
框後，其縫隙應密不透水。不得拉長或使膠帶變
形。

## Slide 16
(6)面積較大的玻璃也可採行，將聚氯丁合成橡膠墊
塊置於玻璃片底部1/4長度位置。墊塊應使玻璃
與框架距離至少1.5mm以上，並固定於玻璃之開
孔位置上。
(7)安裝並固定玻璃，以填縫料填滿玻璃與押條之間
所有的空隙。
(8)凡發霉、變色、斑點、扭曲、波紋之玻璃不得使
用；雖已裝配一經發現仍須全面更換。
(9)安裝須在氣溫高於5℃以上，且預測前24小時內
不下雨之天候下完成。

## Slide 17
4.施工後注意事項：
(1)驗收前須徹底清除所裝玻璃上之污漬、油漆、粉
刷或其他有礙觀瞻之物，並擦拭潔淨。
(2)安裝時不慎沾上水泥、灰漿等應在未乾前以清水
沖洗或濕布拭除。
(3)油酯類污物則以中性皂水或清潔劑洗除，並擦拭
乾淨。
(4)使用與填縫料相容之溶劑，清除多餘或污染之填
料。

## Slide 18
(二)金屬網入玻璃
1.材質說明：
(1)建築物使用之帷幕牆、門、窗或隔間、欄杆、
扶手等經指定為金屬網入玻璃時，其相關之週
邊零料、配件、必要之鑲嵌材料、固定件、填
縫料及安裝等均屬之。
(2)金屬網玻璃本體中鑲有0.4mmø以上之鐵絲
網，應遇火龜裂而不散開，故為乙種防火門
窗。其鑲嵌材料、壓條、防雨條、墊塊、固定
件、填縫料等。
(3)一般功能：
A.透光功能：例如清玻璃、毛玻璃、霧面玻璃
等，其透光率各有不同。

## Slide 19
B.防風雨功能：所有玻璃鑲嵌完成後，均應有
防風雨、天候之功能。
C.安全功能：例如金屬網入玻璃等。
(4)特殊功能
防火功能：例如防火玻璃。為乙種防火門窗所
用之玻璃。
2.材料品質管制：
(1)金屬網玻璃之玻璃材料應符合CNS 之規定。
(2)鑲嵌配件應符合CNS 之規定，包含墊塊、墊
圈、墊片、膠帶等富彈性的材料。
(3)填縫料應依據圖說規定，並符合CNS規範之相
關規定。

## Slide 20
(4)加工製作應符合CNS之相關規定，可分為複
層加工處理、網板加工處理、被覆層加工處
理。
3. 施工作業品質標準：
(1)門窗玻璃之安裝均須單孔為一整塊玻璃，不
得拼接。
(2)依據施工製造圖或現場玻璃安裝處之開孔尺
寸，裁切玻璃使嵌合及空隙均符合要求。
(3)玻璃表面須保持清潔。安裝表面不得有灰
塵、腐蝕物及殘渣等雜物。

## Slide 21
4.施工注意事項：
(1)現場玻璃應依據設計圖示所規定之位置安裝，並
與核准之樣品相符合。
(2)承包商應督導分包人安裝，並確認每片玻璃皆為
所指定之型式及等級。
(3)安裝用膠帶其長度應與玻璃完全相同，安裝至窗
框後，其縫隙應密不透水。不得拉長或使膠帶變
形。
(4)將聚氯丁合成橡膠墊塊置於玻璃片底部1/4長度位
置。墊塊應使玻璃與框架距離至少1.5mm以上，
並固定於玻璃之開孔位置上。
(5)安裝並固定玻璃，以填縫料填滿玻璃與押條之間
所有的空隙。
(6)凡發霉、變色、斑點、扭曲、波紋之玻璃不得使
用；雖已裝配一經發現仍須全面更換。

## Slide 22
(7)安裝須在氣溫高於5℃以上，且預測前24小時內
不下雨之天候下完成。
(8)應依據設計圖示及填縫料之規定施打填縫料。
5.清理
(1)驗收前須徹底清除所裝玻璃上之污漬、油漆、粉
刷或其他有礙觀瞻之物，並擦拭潔淨。
(2)安裝時不慎沾上水泥、灰漿等應在未乾前以清水
沖洗或濕布拭除。
(3)油酯類污物則以中性皂水或清潔劑洗除，並擦拭
乾淨。
(4)使用與填縫料相容之溶劑，清除多餘或污染之填
縫料。

## Slide 23
(三)不銹鋼玻璃窗口
1. 材質說明：
（1)依據契約及設計圖示之規定，凡屬於不銹鋼玻璃
窗口之製作、安裝、施工等均屬之，並配合機電
廠商施作預埋件及開孔作業。
(2)如無特殊規定時，工作內容應包括附屬於不銹鋼
玻璃窗口之玻 璃、玻璃安裝材料、花崗石、繫結
鐵件、小五金及完成後之填縫料等。
(3)鋼料包括鋼板、型鋼及不銹鋼鋼板，並應符合
CNS之規定。

## Slide 24
(4)玻璃及玻璃安裝材料包括如下所述：
Ａ.玻璃應符合圖說規範「玻璃」之規定。玻璃之
種類、厚度、等級、顏色應依契約設計圖所
示。
Ｂ.玻璃安裝材料應符合圖說規範「窗五金」之規
定。
(5)螺栓包括碳鋼螺栓、螺帽、墊片、不銹鋼製螺
栓、螺帽及墊片應符合CNS之規定。
(6)銲條為工作製造上使用之銲條，應依CNS規定選
擇適合母材金屬之種類使用。
(7)週邊材料如花崗石應為色澤花紋大致相等，無裂
痕、破損及缺角，並應依照契約設計圖所示之顏
色、樣式及表面處理提供花崗石。

## Slide 25
(8)環氧樹脂黏著劑
A.由主劑及硬化劑所組成之環氧樹脂黏著劑。
B.環氧樹脂應可作為黏著及填補用之商用配方，
且硬化後須成為均勻之硬化物。
C.主劑與硬化劑之配比：依製造廠商之建議。
2.材料品質管制：
(1)構材製造應依施工製造圖施作。
(2)切斷、切割、鑽孔、彎折、加壓成型等之機械加
工必須正確施作。加工時應避免造成製品之割傷
及因切削用油而產生之腐蝕現象。
(3)銲接應符合CNS之適用規定。
(4)鍍鋅：所有之鋼材（含螺栓、螺帽），除不銹鋼
外，應予以鍍鋅處理，其厚度不得小於30μm。
(5)不銹鋼玻璃窗口構材安裝於構造物時，對所受外
力應具充份之強度與剛性，並須符合既定尺度與
精度之要求。

## Slide 26
(6)施工廠商提送供料或製造廠商之出廠證明文件及
保證書正本。
(7)製品在出廠前應施以適當之保護措施。
(8)運送至現場的產品應完好無缺。搬運時應防止碰
撞及刮傷。
(9)產品儲存時應保持乾燥；並與地面、土壤隔離。
(10)附屬材料 ─ 花崗石材之加工
A.石材之加工應符合經核定施工製造圖說所示之細
節及圖說規範之規定。依圖示及固定石材之所
需，在石材上鑽切安裝所需之孔洞及凹洞。依
照正確舖設位置及空隙進行切割。石材背底之
形狀應與其支撐配合。
B.提供臨近其他工作所需之管槽、邊框、嵌線、
開口等部位，並與鄰近其他工作之設計圖及經
核定之施工製造圖妥為協調。

## Slide 27
C.依經核可之施工製造圖說所示形狀及尺度正確
切割及加工石材，並符合下列要求︰
a.除非圖說另有標示，所有接縫均應平直，並與
材面成90°角。
b.除非圖說另有標示，轉角處應以留縫斜角對
接，且轉角處石材上下背底均應以固定件固
定。
c.石材之切割應留以如圖說所示之縫寬。
d.石材之厚度應依設計圖所示，非外露之石材背
面可逕用鋸切面或粗鉋面。

## Slide 28
3. 施工作業品質標準：
(1)使用不含腐蝕前應以毛刷刷淨，如需清洗石材安
裝應性之溫和清潔劑。
(2)斷裂、缺口、污損之石材應予移除換新。與鄰接
石材工程不相稱之石塊應依指示移除，並以相稱
之石塊依規定之方法予以換新。
(3)安裝許可差︰以3m長之直尺測量，於任意3m範
圍內，平整度之許可差不得大於3mm。
4.施工注意事項：
(1)接合部之施工須依指定尺度，並應確保其正確與
牢固。

## Slide 29
(2)補強及輔助材料之接合須防止異質材料之接觸腐
蝕。
(3)銲接部應先用清除或磨研方式去除所生銲碴及氧
化物後再施以防銹處理。此外亦須避免因銲接導
致磨光表面產生顯著之顏色變化及彎曲等。
(4)審閱鄰近其他工作之安裝時程及步驟，並與其工
作人員密切協調，使各項組件依順序安裝妥當。
(5)工作完成後，應使用清水及硬鬃刷將石材清理乾
淨。不得使用鋼絲刷、酸性清潔劑或其他含有腐
蝕性物質之清潔劑。

## Slide 30
(四)浮式玻璃
1.材料品質管制：
(1)材料生產或供應商資料及技術文件。
(2)施工用機具及器材等技術資料。
(3)提送所採用材料之品質及產品之功能、強度均
符合圖說規定之試驗證明文件。
(4)浮式玻璃產品、鑲嵌材料及其配件品質應符合
圖說之規定。
(5)依照本章相關準則之規定，提送原製造廠商出
具之出廠證明文件及保證書正本。
(6)所有浮式玻璃成品出廠應貼黏製造、檢驗標
籤。

## Slide 31
2.施工作業品質標準：
(1)建築內、外裝應已實質完工，並完成初步清理
工作。
(2)安裝玻璃之門窗框應為平直及無尖銳突出物，
並確認無後續之粉刷泥水工作，方得進行玻璃
鑲嵌之工作。
(3)浮式玻璃製作完成經出廠檢驗後，需用瓦楞
紙、泡棉等材料妥善包裝，並在其外部採用木
框、塑膠框等框架予以保護之，以防運輸時碰
傷並防水泥漿或其他材料沾污材料表面。
(4)所有材料在搬運時，均應輕取輕放，用力均
勻，不得任意拖拉，致使材料變形。
(5)置放時均須在適當墊料上垂直放置，不得平
放，堆疊或負重。

## Slide 32
3. 施工作業品質標準：
(1)除另有規定外，所有門窗玻璃之安裝均須單孔
為一整塊玻璃，不得拼接。
(2)依據施工製造圖或現場玻璃安裝處之開孔尺
寸，裁切玻璃使嵌合及空隙均符合要求。
(3)玻璃表面須保持清潔。安裝表面不得有灰塵、
腐蝕物及殘渣等雜物。
4.施工注意事項：
(1)現場玻璃應依據設計圖示所規定之位置安裝，
並與核准之樣品相符合。
(2)承包商應督導分包人安裝，並確認每片玻璃皆
為所指定之型式及等級。

## Slide 33
(3)安裝用膠帶其長度應與玻璃完全相同，安裝至窗
框後，其縫隙應密不透水。不得拉長或使膠帶變
形。
(4)將聚氯丁合成橡膠墊塊置於玻璃片底部1/4長度
位置。墊塊應使玻璃與框架距離至少1.5mm以
上，並固定於玻璃之開孔位置上。
(5)安裝並固定玻璃，以填縫料填滿玻璃與押條之間
所有的空隙。
(6)凡發霉、變色、斑點、扭曲、波紋之玻璃不得使
用；雖已裝配一經發現仍須全面更換。
(7)安裝須在氣溫高於5℃以上，且預測前24小時內
不下雨之天候下完成。

## Slide 34
(8)填縫料應依據設計圖示之規定施打。
(9)驗收前須徹底清除所裝玻璃上之污漬、油漆、粉
刷或其他有礙觀瞻之物，並擦拭潔淨。
(10)安裝時不慎沾上水泥、灰漿等應在未乾前以清
水沖洗或濕布拭除。
(11)油酯類污物則以中性皂水或清潔劑洗除，並擦
拭乾淨。
(12)使用與填縫料相容之溶劑，清除多餘或污染之
填縫料。

## Slide 35
二、壓克力安裝作業
壓克力或塑膠板鑲嵌
1. 材質說明：
(1)依據契約及設計圖示之規定，凡屬於建
築物使用之帷幕牆、門、窗或隔間、欄
杆、扶手等經指定為壓克力或塑膠板
時，其相關之週邊零料、配件、必要之
鑲嵌材料、固定件、填料及安裝等均屬
之。
(2)如無特殊規定時，工作內容應包括但不
限於壓克力或塑膠板及其鑲嵌材料、壓
條、防雨條、墊塊、固定件、填縫料
等。

## Slide 36
(3)材料生產或供應商資料及技術文件。
(4)施工用機具及器材等技術資料。
(5)除另有規定外或工程司認為必要時，得要求承包
商製作實品大樣，經核可後方得大批製作。
(6)提送所採用材料之品質及產品之功能、強度均符
合本章規定之試驗證明文件。
2.施工作業品質標準：
(1)壓克力或塑膠板產品、鑲嵌材料及其配件品質應
符合圖說規範之規定。
(2)承包商應依照相關準則之規定，提送原製造廠商
出具之出廠證明文件及保證書正本。
(3)所有壓克力或塑膠板成品出廠應貼黏製造、檢驗
標籤。

## Slide 37
(4)本章工作施作時，建築內、外裝應已實質
完工，並完成初步清理工作。
(5)安裝壓克力或塑膠板之門窗框應為平直及無
尖銳突出物，並確認無後續之粉刷泥水工
作，方得進行壓克力或塑膠板鑲嵌之工作。
(6)壓克力或塑膠板製作完成經出廠檢驗後，需用
瓦楞紙、泡棉等材料妥善包裝，並在其外部採
用木框、塑膠框等框架予以保護之，以防運輸
時碰傷並防水泥漿或其他材料沾污材料表面。
(7)所有材料在搬運時，均應輕取輕放，用力均勻，
不得任意拖拉，致使材料變形。

## Slide 38
(8)置放時均須在適當墊料上垂直放置，不得平
放、堆疊或負重。
3. 施工作業品質標準：
(1)壓克力或塑膠板，應符合CNS 之規定。
(2)鑲嵌配件應符合CNS 之規定，包含但不限於墊
塊、墊圈、墊片、膠帶等富彈性的材料。
(3)填縫料應依據圖說規範，並符合CNS規範之相關
規定。
4.施工注意事項：
(1)除另有規定外，所有門窗壓克力或塑膠板之安裝
均須單孔為一整塊玻璃，不得拼接。

## Slide 39
(2)依據施工製造圖或現場壓克力或塑膠板安裝處之
開孔尺寸，裁切玻璃使嵌合及空隙均符合要求。
(3)壓克力或塑膠板表面須保持清潔。安裝表面不得
有灰塵、腐蝕物及殘渣等雜物。
(4)現場玻璃應依據設計圖示所規定之位置安裝，並
與核准之樣品相符合。
(5)承包商應督導分包人安裝，並確認每片壓克力或
塑膠板皆為所指定之型式及等級。
(6)安裝用膠帶其長度應與壓克力或塑膠板完全相
同，安裝至窗框後，其縫隙應密不透水。不得拉
長或使膠帶變形。

## Slide 40
(7)將聚氯丁合成橡膠墊塊置於玻璃片底部1/4長度位
置。墊塊應使壓克力或塑膠板與框架距離至少
1.5mm以上，並固定於壓克力或塑膠板之開孔位
置上。
(8)安裝並固定壓克力或塑膠板，以填縫料填滿玻璃
與押條之間所有的空隙。
(9)凡發霉、變色、斑點、扭曲、波紋之壓克力或塑
膠板不得使用；雖已裝配一經發現仍須全面更
換。
(10)安裝須在氣溫高於5℃以上，且預測前24小時內
不下雨之天候下完成。
(11)填縫料應依據設計圖示之規定施打填縫料。

## Slide 41
(12)驗收前須徹底清除所裝壓克力或塑膠板上之污
漬、油漆、粉刷或其他有礙觀瞻之物，並擦拭潔
淨。
(13)安裝時不慎沾上水泥、灰漿等應在未乾前以清
水沖洗或濕布拭除。
(14)油脂類污物則以中性皂水或清潔劑洗除，並擦
拭乾淨。
(15)使用與填縫料相容之溶劑，清除多餘或污染之
填縫料。

## Slide 42: 玻璃及壓克力安裝課程結束 版權為 中華民國災害預防協會 林明成 翻印必究