## Slide 1: 相關施工作業 -裝修木作
一、能了解隔間.壁板.地板.廚櫃材料品質施工步驟及工法。
二、能督導技術人員做好合乎施工圖說之規定。

## Slide 2: 裝修木作
隔間材料品質施工步驟、工法及管理。
壁板材料品質施工步驟、工法及管理。
地板材料品質施工步驟、工法及管理。
廚櫃材料品質施工步驟、工法及管理。
門、窗、天花板及樓梯材料品質施工步驟、工法及管理。

## Slide 3: 一、隔間材料品質施工步驟、工法及管理
(一)木作隔間材料特性成份
在70~80年代大量集合住宅新建，一般皆為地上四層公
寓結構，其室 內皆無任合隔間牆(除浴廁)，一般俗稱
『空殼厝』，當建商交屋後屋主必須找室內裝修廠商進
行隔間等工程，因工程費用之考量大多採行木作隔間牆
施工。
1.木作隔間(或稱隔屏)，通常使用1.0*1.8寸之角料施工，早 期則使用1.2*1.5寸角料，材質皆為松、杉木(較特殊採檜木)等結構材料。
2.木作隔間封板材為3’*7’或4’*8’之1分厚夾板，經來使用石膏板或矽酸鈣板，依據施用目的及場所，隔間規格也有所不同。。
3.優點：價格低廉、自重輕、施工便捷。
4.缺點：易蛀蝕、耐久性、抗風性差。
易燃、隔音性差 。

## Slide 4
5.材料品質管制標準：
(1)材質、材等、尺寸及乾燥程度之規定選用。
(2)加工前需施以適合亞熱帶地區溼度(含水量)10%至15%之乾燥處理。
(3) 一般細木之彎縮率(纖維變形量)縱向0.1~0.3%；橫向
2.2~5.0%；
邊紋3.5~9.3%，一般角材收縮變形與年輪垂直方向較小，平行方向較大，離樹心較遠者較大，材質必須為完工六個月後，檜木不得超過3公厘，杉木不得超過6公厘。

## Slide 5
(4)圖樣規定之尺寸，除門窗料外，均為為刨尺寸。
(5)台灣檜木以禁採，可以美檜或其他同科之木料替代，為需送林務局鑑定。
(6)山林砍伐的生材大部分的比重均超過1，經人工乾燥後，一般比重約在0.4~0.6之間 (除相思木為0.75，黑檀木為1.1左右)。
(7)木材的瑕疵可分為節疤、裂痕、瘤疤、外傷等。
比重最大:台灣櫸木
比重最低:鐵杉
適合室外門窗:花旗松

## Slide 6
(8)木材製品
一般木材製品分為角材及板材；加工製品有各式的木夾板、地板、木地磚等。
木材製品取材接近樹心稱為心材；反之稱為邊材。
心材：材質緻密、色澤美觀、彎翹收縮性少，抗蛀及抗蝕性
較大，一般使用於裝修材。邊材特性則較差之。
木材與纖維方向垂直抵抗剪力最強.
(9)木材的養護及防腐
阻斷空氣法、隔絕水份法、高溫殺菌法、表面碳化法、藥劑處理法及防蟲處理法。
(10)木材乾燥法
分為自然乾燥法及人工乾燥法：
自然乾燥法分為空氣乾燥法、浸水乾燥法。
人工乾燥法分為烘乾法、煮沸法、蒸氣法、煙燻法。
下列木材中，以那種材質最硬(1)扁柏(2)松木(3)台灣杉(4)花梨木

## Slide 7
6.接合部的補强材料：
(1)鐵釘類：
A.常用鐵釘：詳右上圖
B.要領：
a.釘成一排時，不論釘數多
寡，儘可能配置構材中心
線上，詳右上圖(a)、d)、
(g)、(m)；反之(b)、(f)、
(j)、(o)。
b.每一接合處最少三支以上
鐵釘。
一般框架使用榫接時，其榫頭厚度約為材料的厚度的幾倍左右？1/3

## Slide 8
c.配置二列時，避免平行排於斜材中心線上。詳右圖。
d.釘數為五支時，遠離斜材尾端，錯列平行於柱材中心線。
木螺釘的規格為1 " # 7 ， 其中# 7 表示. 釘頭直徑。

## Slide 9
(2)螺栓類：
A.常用螺栓：詳右圖A
普通、兩頭、錨定、魚尾
螺栓(由左至右)
B.要領：
常用螺栓：詳右圖A 一般
螺栓孔直徑比螺栓直徑大
0.8~1.6mmm。
(3)補強鐵件：
A.螞蝗釘-平腳、反腳、魚
尾型。詳右圖B(a)
B.尺鐵板-詳右圖B(b)
C.補強鐵框-詳右圖B(c)
D.接合圈-詳右圖B(d)

## Slide 10
繫結鐵件
(1)凡繫結木料所需之螺釘、螺栓、馬釘、木螺絲、鐵釘及其他補強繫結鐵件均須為鋼或鐵製材質，其式樣、品質須符合相關規定之標準且須準確精良，並於使用前應加除銹及防銹處理。
(2)除貫穿相同厚度之板材外，其他時機使用之鐵釘長度須為其貫穿部份之[二倍半]以上。
防蟻處理
(1)若與泥土接觸者，接觸面另應確實滿塗白蟻油，待其乾燥後方得使用。
(2)所有細木作木料若有特殊規定時須做好防蟻處理並負責保固[10年] 以上。

## Slide 11
(二)木作隔間(隔屏)施工前步驟：
1. 隔間位置什物清理並作清潔。
2.地坪清潔後用水沖洗乾淨，待乾後進行放樣。
3.放樣：
(1)依照隔間位置及圖說規定尺寸厚度，牆寬尺寸
放樣並彈墨線於樓板上，門位置以斷線配合斜
線標誌。
(2)如樑下隔牆須與梁側面結構須平齊。
(3)牆與牆轉角處，除設計圖面另有規定者外，一
般皆成垂直90度。
(4)放樣四面牆均成直角，以丈量對角線尺寸來核
對。

## Slide 12
4.固定四周邊料：
(1)施作時須用技術成熟之專業木工，並具有技術士證照者為之。
(2)依照圖說規定施作，一般採用1寸*2寸之木角材為四邊之邊料。
(3)樑下結構與邊料必須密
貼再以鋼釘固定，。
(4)以鋼釘長2.5寸固定。
L=2.5 * t1

## Slide 13
5.定垂直線並作垂直直立向角料記號：
(1)一般間距180公分設置管柱，其角料尺寸同四周邊料。
(2)管柱與管柱間設置牆骨一般間距為30~60公分，
其一般角料尺寸1寸*1.2寸，配合板材尺寸。
6.固定直立向角料。
7.定水平線並作水平橫向角料記號或以斜撐方式：
(1)一般間距45公分設置厚條木(橫向角料)，其角料
尺寸同牆骨料。
(2)管柱(或通柱)與管柱間以斜對角，設置斜撐料，
其角料尺寸同牆骨料。

## Slide 14
8.固定水平向角料或斜稱料。
9.上膠封釘，一般板材以木心板、3分以上夾板，石膏板。
(三)木作隔間(隔屏)注意事項：
1.表面貼薄皮時，結構料最好用木心板裁切成角料使用。避免角料潮濕被夾板吸收產生霉狀黑斑。
2.表面為美耐板，留溝縫時，最好以較厚夾板施工現場黏貼，以避免夾板翹曲。
3.表面材為化妝版時最好先釘一層夾板。
4.表面為薄銅，鋁板或軟皮時應選較厚並刨修、磨平之夾板。
5.表面為塗裝或壁紙，應採用不銹鋼釘及膠釘。

## Slide 15
二、壁板材料品質施工步驟、工法及管理
壁板設置的目的：裝飾、修飾、造型及台度設計。
(一)壁板構架品質施工步驟：
1.專業木工必須技術成熟，並具有技術士證照者為之。
2.施作的壁面四邊，取所需之深度。垂直、平行放樣彈墨線。
3.量取四邊之尺寸，於地面上依所量之尺寸以1.0寸*1.2寸之角材組裝購架。
4.將構架推向施作的壁面，並緊貼後以鋼釘固定於壁面。
5.檢查管線、封面版(夾板、石膏板，矽酸鈣板)。
6.貼裝飾面材。

## Slide 16
(二)封面板施工要點：
1.底板應表面乾燥。
2.面板與線板之形式應依圖說規定辦理。
3.面板黏著材應依圖說規定或經設計單位及業主確認。
4.面板與面板間勾縫必須將放樣線清除乾淨。
5.面板上之表面花紋必須對紋或對稱。
6.壁板施作完成後在未完工驗收前，面板上之表面應用夾板或珍珠板加以保護。

## Slide 17
(三)其他壁板施工方式：
1.造型壁板：
(1)造型壁板之施作，並非全施作也有局部施作，故非全以角料為構架，也有以木心板或夾板為結構材。
(2)結構材為木心板或夾板時，以膠材黏貼及鐵釘固定作為底板。
(3)裝飾面板以膠材黏貼及鐵釘固定於底板上。
(4)完成後表面應以夾板或珍珠板加以保護。
2.企口壁板：
(1)橫向或斜向企口壁板，以軌道式角材結構施作。
(2)鑽石花拼板或其他組合壁板，其結構材可採行角料及夾板施作，再用鑽石花面板或其他組合面板，以膠材黏貼及鐵釘固定於結構材上。
(3)完成後表面應以夾板或珍珠板加以保護。

## Slide 18
3.台度：
(1)台度結構材同壁板施工方式。
(2)施工時須注意高度、厚度、面板與結構材接合度及面板之樣式。
(3)完成後表面應以夾板或珍珠板加以保護。

## Slide 19
三、地板材料品質施工步驟、工法及管理。
木作地板在往日最常見於日式房屋，該房屋基礎大多高於道路30公分~60公分，木作地板再做於房屋基礎上緣，使成為一體。近年在鋼筋混凝土建築結構樓層中，木作地板大興其道主要取決於可增加居室空間的另一種風貌。
木作地板施工可分為直舖、平舖及高架等地板。
(一)直舖地板
1.施工上直接將地板材料膠合黏貼於鋼筋混凝土粉刷後地板上。
2.地板材料一般為櫸木地板或拼花地板，其尺寸大多可分為2寸*1.5尺長板塊、30公分*30公分及45公分*45公分等板塊。

## Slide 20
3.施工方式：
(1)專業木工必須技術成熟，並具有技術士證照者為之。
(2)施作位置什物清理並作清潔後用水沖洗乾淨，並待乾。
(3)以刮齒板塗佈黏著材，僅以局部板塊施工範圍內塗佈黏著材，其黏著材應依圖說規定或經設計單位及業主確認。
(4)將板塊依序並密接貼合。
(5) 木作地板舖貼完成後，如面材上有牛皮紙保護模時，可用水濕潤後撕除。
(6)待1~2天養護乾燥。
(7)打磨：分為粗磨及細磨。
(8)表面塗佈保護漆。

## Slide 21
(二)平舖地板
1.面材使用無塵地板、複合式地板等，底材採6分木心板(夾板)或4分夾板。
2.施工前應注意地板原有舖面材質。
(1)水泥粉光材質地坪，可直接使用釘槍固定底板，釘距30公分內。
(2)磁磚材質地坪，使用手釘鋼釘順磁磚縫施作，如磁磚採軟底其砂漿較厚故釘長須釘入混凝土面內。
(3)石材材質地坪，因硬度較大，以加舖塑膠墊或AB膠貼材施作，此做法失敗率較高、依般建議將石材材質地坪破壞或拆除。

## Slide 22
3.施工方式：
(1)專業木工必須技術成熟，並具有技術士證照者為之。
(2)施作位置什物清理並作清潔後用水沖洗乾淨，並待乾。
(3)舖放PE塑膠布(依圖說規定或經設計單位及業主確認)。
(4)舖放底材，採6分木心板(夾板)或4分夾板┌並用鋼釘固定底材。
(5)面板鋪設，由出入門對面牆之地板開始鋪設。
A.無塵地板，面材與牆面接合處最好留有伸縮縫(約8mm)，其縫可用踢腳板或矽利康填縫。
B.複合式地板，以雙針裝釘施工，背面可點膠固定。

## Slide 23
(三)高架地板
1.高架地板，構材部分依圖說規定辦理，一般採用1.2寸*1.2寸角料施作。
2.施工前應注意地板原有舖面材質。
(1)水泥粉光材質地坪，可直接使用釘槍固定角料，釘距30公分內。
(2)磁磚材質地坪，使用手釘鋼釘順磁磚縫施作，如磁磚採軟底其砂漿較厚故釘長須釘入混凝土面內。
(3)石材材質地坪，因硬度較大，一般將會破壞石材材質。

## Slide 24
3.施工方式：
(1)專業木工必須技術成熟，並具有技術士證照者為之。
(2)施作位置什物清理並作清潔後用水沖洗乾淨，並待乾。
(3)舖放PE塑膠布(依圖說規定或經設計單位及業主確認)。
(4)舖放下角材，採1.2寸*1.2寸角料間距採30公分，固定於地坪面。

## Slide 25
(5)依高架高度，釘木立角料採1.2寸*1.2寸角料 間距採30公分，固定於下角料作為支撐。
(6)舖放上角材，以橫向1.0寸*1.2寸及縱向釘角料採1.0寸*1.8寸角料間距採30公分，固定於立角料。
(7)舖放4分以上木心板或夾板。
(8)舖貼面材。

## Slide 26
四、廚櫃材料品質施工步驟、工法及管理。
廚櫃一般須可受力，講究結構載重強度，材料具有硬度大、厚度較
厚等特性，僅就結構上而言不以美觀為主，故須美麗的面材來加以
美化修飾，結構材之間結合材料也影響櫥櫃的結構性。
(一)廚櫃材料尺寸及廚櫃橫剖面寬度尺寸：
廚櫃材料尺寸：
夾板、木心板：4尺*8尺、3尺*6尺、3尺*7尺
美耐板：4尺*8尺、5尺*10尺
薄片：長度8尺或更長

## Slide 27
線板：長度8尺
軟板(紙皮、塑膠皮、波音軟片)：4尺寬
實木化妝板： 4尺*8尺；1.2分
抽屜板：材質 – 花旗松、美檜、白柳安等、厚度4.5分
長度 – 1.5尺、2尺、2.5尺、3尺、3.5尺、4尺、6
尺等
寬度 – 3.5尺、4尺、4.5尺、5尺、5.5尺、6尺等
抽屜滑軌：30.5、35.5、40.5、45.5、50.5、55.5、60.5公
分等
籃架：高10公分、20公分、寬42.5公分、深50公分
杯架：基本規格1尺

## Slide 28
(二)廚櫃橫剖面寬度尺寸
廚櫃橫剖面寬度尺寸：
衣櫃：57公分；完成面60公分
電視櫃： 57公分；完成面60~62公分
流理台： 57公分；完成面60~62公分；高度80~82公分
鞋櫃：33公分(斜層板形式其寬度可較窄)
書桌：57公分或更大；高度72~75公分
洗臉檯：57公分；完成面60~62公分
精品櫃：30、35公分
書櫃：開放式25公分、門板式30公分等
床座：3 ’*6 ’、3 ’*6.2 ’、5 ’*6.2 ’、6 ’*6.2 ’、6 ’*7 ’高25公
分、30公分
吊櫃：38、40公分；完成面40、42公分
餐具櫃：30、40公分或使用推籃架57公分

## Slide 29
(三)廚櫃材料之準備
專業木工必須技術成熟，並具有技術士證照者為之。
一般裁切皆使用『鋸檯』其直角校正甚為重要，鋸片與推板須絕對平行， 『鋸檯』本身之結構也必須十分牢固，以免切鋸時發生危險。
1.結構骨料之準備
(1)依設計圖之尺寸進行備料。
(2)骨料之裁切如設計圖面不明時，須詢問設
計單位確認後再行施作。

## Slide 30
2.框架板料之準備
(1) 一般使用之板材
A.素面木心板
B.波麗木心板
C.樟木皮木心板
D.美耐板或其他軟皮材料
(2)裁切尺寸
A.依設計圖之尺寸進行裁切。
B.裁切時如設計圖面不明時，須詢問設計單位確認後再行裁切。
C.一般裁切尺寸可參考前項(二)尺寸之料。
D.裁切時須考量廢料尺寸，避免廢料過多。

## Slide 31
(四)廚櫃組裝固定
1.組裝固定
(1)依設計圖面，按裝位置進行放樣。
(2)踢腳板之製作(廚櫃底座)。
(3)由內而外，封背板以白膠及雙針槍釘固定背板。
(4)正面結構框架板組裝，以白膠及2寸鐵釘固定。
(5)安裝門板。
(6)補縫修飾。

## Slide 32
2.注意事項
(1)設計圖面不明時，須詢問設計單位確認後再行施作。
(2)踢腳板之製作(廚櫃底座)，其垂直、水平、直角、平行須
特別注意，避免影響往後作業。。
(3)廚櫃不靠牆時其壁板應考慮增加板厚，或加強骨料。
(4)正面框架施作時如有高低框架，以低框架先鉋光組裝。
(5)框架安裝必須順平，對於門板安裝具有影響，須特別注意。
(6)補縫修飾及框架製作，最好由同一組人施作為宜。

## Slide 33
(五)抽屜組裝固定
1.組裝固定(施作方式可由(1)
~(3)項擇一施作)
(1)抽屜前正面板(俗稱抽前
或抽頭)，鑿鳩尾榫式(三
角榫)，再以抽牆板插入
榫接。
(2)『抽前』以鉋溝方式施作
，用三片抽牆板鉋溝插入組裝再直接釘裝。
(3)四片抽牆板釘裝，以螺絲固定。
(4)塑膠製抽牆板卡榫組合。

## Slide 34
2.注意事項
(1)抽屜前正面板(俗稱抽前或抽頭)，鑿鳩尾榫式(三角榫)，每一處需三個
以上榫接。
(2)鉋溝方式，抽頭板與抽牆板接合避免正面擊釘。。
(3)四片抽牆板施作，現大多使用花旗松等材質，抽底使用2分夾板之例
光板或樟木板。

## Slide 35
(六)門片組裝固定
櫥櫃造型主要表現在門片上，製作上影響裝修工程的價值。
門片可以用實木做成，一般皆使用6分木心板為多，也可用6分防水夾板，使用白膠以冷壓方式製成空心板。
1.組裝固定
(1)櫥櫃門板通常使用1~2分夾板為板材。
(2)以6分木心板或防水夾板為內部構材。
(3)使用白膠以冷壓方式製成空心板。
(4)表面材料之黏貼。
(5)使用實木封邊。
(6)鉸鏈之安裝。

## Slide 36
2.注意事項
(1)門板之製作盡量不要直接使用木心板裁切，以免門板自重過重，影響鉸鏈之使用。
(2)表面材料均依門板實際規格裁切完成之後再黏貼。
(3)使用化妝板則直接當成面板壓製後裁切。
(4)使用美耐板實木封邊時，則貼好美耐板再裁切。
(5)封邊條最好至現場確定厚度。
(6)鉸鏈之安裝須考量門板重量增加鉸鏈安裝數量，一般為三個以上。

## Slide 37
五、門、窗、天花板及樓梯材料品質施工
步驟、工法及管理。
(一)木門樘工程
1.製造加工
2.安裝組立
(二)空心或實心夾板門扇工程
1.製造加工
2.安裝組立
(三)天花板工程
(四)樓梯木扶手工程
(五)粗、細五金工程

## Slide 38
(一)木門樘工程
1.注意事項：
(1)製造加工前對材質、等級、尺寸、乾燥程度逐
一檢驗。
(2)露明木料均應刨光，表面不得留有鉋刀痕跡。
(3)門樘料除另有規定外，均以榫皆為原則。
(4)門樘線板需與樘料一體成形。
(5)露明材料需有適當保護，木料貼靠或伸入牆身均需塗保護漆(二度熱
柏油)。
(6)製造加工前需繪製施工大樣圖，經設計單位及業主核可後施作。
2.安裝组立：
(1)門樘依放樣位置豎立，豎立時需作假固定：
(A)兩立向門樘柱腳於墨線內，出入等距，左右平齊，用鋼釘或固定鐵
件固定 。
(B)兩立向門樘柱需垂直、等寬、等高則門樘料必水平。
(C)假固定角材不得妨礙砌磚工程。

## Slide 39
3.紅磚隔間施工時，門柱腳需有三點固定。
4.樘料貼靠及埋入牆身部份，塗佈保護漆(如柏油)，露光表面如
亮光漆時需先塗皂土粉，如油漆時需先打底漆，加以保護。
5.為防碰撞兩立柱需用防護夾板保護，其高度為至地面起算90公
分。
(二)空心或實心夾板門扇工程
1.注意事項
(1)其大小、厚度、式樣、內骨架、鎖位補強片，封口材、內填充料等
均依施工大樣圖及樣品施作。
(2)製造前需核對材質、材料等級、尺寸、乾燥程度及夾板材質、厚
度。
(3)門扇如以合成樹脂膠料，用熱壓法成為一體，表面不得留有膠痕或
不平整之痕跡。
(4)採用之膠合原料，必要時做浸水試驗。
(5)門扇表面為柳安或柚木夾板，再同一室內者門扇表面紋理色澤應一
致。

## Slide 40
2.安裝
(1)推拉啟閉之木門其頂線及兩側應與門樘之槽口面有3.0公厘之淨隙。
(2)門扇底線與完成之地面應有10公厘之淨隙。
(三)天花板工程
1.注意事項：
(1)施工時須依施工大樣圖施作。
(2)平頂木架隔柵筋另有規定外，木筋間隔長向90公分、短向60公分。
(3)木架隔柵均需水平接合，不得疊接。
(4)隔柵架需四周水平、中間略高，但目視不感覺為準。
(5)吊筋下之平頂架，間距為90公分*90公分。
(6)平頂架釘版面應刨平，釘裝應自中央向四側展開。
(7)釘裝應使用銅釘或鍍鋅材料之釘針。
(8)如有檢修口及水電設備應預先配合設置。

## Slide 41
天花板
(1) 除另有註明並經核可外，天花板所使用木料須符合CNS及相關主管單位有關室內裝修防火材料之規範，其懸吊系統並須採用金屬套件，應符合契約圖說之規定。
(2) 一般木製天花板其平頂吊筋格柵依圖示之木料尺寸釘牢，如無特別說明，水平筋不得小於36mm×36mm，雙向45cm，垂直吊筋不得小於36mm×36mm，雙向@90cm。
☆(3) 混凝土樓地板下之平頂吊筋應預置平頂吊筋鍍鋅卡簧盒。木格柵與平頂板相接之一面應刨平，釘裝時應自室內之中心開始釘向四邊，一律使用銅釘或不銹鋼釘，並將釘頭打扁釘入，如規定有平頂維修口或出入口，應用銅螺絲或不銹鋼螺絲固定之。
(4) 立體印花板或吸音板裝釘時須帶手套，不可將板面染污。
(5) 天花板釘好後，須再校正水平，如有碰損應予修復或更換。

## Slide 42
2.安裝组立：
(1)定水平線：
定水平線高度依縱、橫向角材間距拉水線，並須配合地
板完成高度，廚櫃立面高度及嵌燈之嵌入高度。
(2)定邊料：
使用1.0寸*1.2寸之角料，使用槍釘或手釘(1.5、2寸)固
定於水平線上。
(3)吊筋：
以1.0寸*1.2寸之角材，依縱、橫向水線交叉位置，定吊筋
用固定角材於頂板，再定立吊筋。
(4)釘橫向角材：以1.0寸*1.2寸之角材施作。
(5)釘縱向角材：以1.0寸*1.2寸之角材施作。
(6)封板：一般使用4尺*8尺或3尺*6尺2分厚夾板，以槍釘或
手釘(6分)固定。

## Slide 43
(四)樓梯木扶手工程
1.注意事項：
(1)施工時須依施工大樣圖施作。
(2)每一梯段應用整根木料加工，不得以零料接合。
(3)塞螺絲洞之木材其紋理需與全根一致，其外觀無填補痕
跡。
(4)彎頭依設計要求製造，如需一體成型時，不得分段接合。
(5)安裝完成刨光刨平後，應塗佈底漆并用PE布包裹保護。
2.原RC結構樓梯，加舖實木踏板：
(1)定製材。
(2)試裝整修。
(3)搗圓角，刨止滑溝。
(4)清理樓梯。
(5)以螺栓或A.B膠固定安裝。

## Slide 44
3.原RC結構樓梯，外包夾板加貼薄皮或實木
踏板
(1)單純包覆工作。
A. 踏板用6分、立板用4分木心板或夾板，依每階最高及最寬為標準尺寸
裁切。
B.由最低一級之立板以鋼釘固定。
C.將第一級踏板與第二級立板，組裝成L形。
D.為使平整可用小塊夾板墊平。
E.使用單針槍釘將第一級踏板及第二級立板固定。
F.重複依序完成踏板。
(2)加寬踏階、降低級高，統一階級規格。
A. 可延伸狀況下，由最上一級加寬、降低。
B.裝訂結構，墊高、加寬，由上而下施作。
C.定出規格，依序完成結構。
D.為使平整可用小塊夾板墊平。
E.使用單針槍釘將底板結構固定。
F.重複依序完成踏板。

## Slide 45
(3)全木作樓梯
A.量高度：
以上、下樓層地面後續施作之工程完成高度。
B.計算級數及尺寸：
以量測完成之高度，轉算成傾斜角後計算之階寬、高之尺寸而定。
C.放樣：
再靠牆一邊作階級尺寸放樣。
D.作第一折基座：
通常第一折為3~5級，靠牆一邊依放樣以木心板鋸成階梯狀固定，照水平、垂直及直角作出階梯。
E.組裝立向踏板：
先定第一級立板，其餘採L形裝釘，以2寸鐵釘固定。

## Slide 46
F.作樓梯側拱：
通常以兩片6分木心板或夾板施作，依照每階尺寸放樣，在鋸出階梯裝釘。
G.裝訂踏面階梯：
通常以兩片6分木心板或夾板施作，依照每階尺寸裝釘。
H.組裝立踏板：
通常以兩片4分木心板或夾板施作，如橫向踏板超過150公分實需考慮加厚，依照每階尺寸裝釘。
I. 樓梯扶手施作：
一般採用定製品，依扶手之規定來加以固定。

## Slide 47
裝修木工課程結束
木材體積一石=100才=10000台寸立方
常用才積單位:一才=1台寸×1台寸×10台尺=100台寸立方
例:木材長度6尺.寬度6寸.厚度1寸.其才積為
1寸×6寸×60寸=360寸3=3.6才
版權為 中華民國災害預防協會 林明成
翻印必究